## Slide 1: H&S - DEMOLICIONES
Grupo N° 2 Ferreras Gonzalo José 38.181.176 Herrera Daniel Alberto 34.634.635 Muñoz Leandro Ezequiel 37.151.637

## Slide 2
La siguiente presentación busca mostrar las nociones básicas de las Demoliciones y algunas de las normas de Higiene y Seguridad que influyen en el proceso Se buscó hacer la presentación lo más sintética posible, completando los conceptos en el informe escrito

## Slide 3: Qué es demoler? Algunos conceptos…
Demoler o desconstruir es eliminar (total o parcialmente) una edificación existente. Es el proceso inverso a construir. Es una actividad que genera gran variedad de riesgos, que requiere conocimiento tanto de los métodos constructivos actuales como de los pasados. Para poder programar y ejecutar un apropiado plan de trabajo, se divide a las demoliciones en dos grandes etapas: Deductiva y Operativa

## Slide 4: Marco Legal – H&S en Argentina
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo – 19.587/72 Decreto 351/79 – Reglamentó la Ley Decreto 911/96 – Derogó al 351/79 y es el vigente
Ley de Registro de Trabajo 24.557
Ley de Industria de la Construcción 22.250
911/96 - Capítulo 8 “NORMAS DE PREVENCION EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE OBRA” – Es donde encontramos principalmente la información relativa a demoliciones

## Slide 5: Ley de Higiene y Seguridad 19.587
La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto:
Proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores;
Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo;
Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.

## Slide 6: Antes de demoler – 911/96
El capítulo 8 del decreto 911/96 establece las medidas preliminares y obligatorias para cualquier trabajo de demolición, estas son ART 138:
  Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa las medidas de prevención correspondiente
  Afianzar las partes inestables de la construcción.
  Examinar, previa y periódicamente, las construcciones que pudieran verse afectadas por los trabajos.
  Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De ser necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando las medidas de prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes.

## Slide 7
ARTICULO 139. — El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas de exclusión y restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo y equipos utilizados. El responsable de la tarea, que participará en la determinación de dichas medidas, deberá verificar su estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a la demolición.

## Slide 9: ETAPA 1 – DESCRIPCION: Se describe la tarea a llevar a cabo, considerando dos aspectos
Demolición Parcial (Se modifica parte del elemento)
Destrucción Total (Se elimina totalmente el elemento)
Desarmado (Se recupera la totalidad de la obra)
Desmantelado (Se recuperan algunos elementos)
Despiece (Se recupera la totalidad para volver a armar)
Métodos Combinados
Tipo de trabajo:

## Slide 10: DEMOLICION PARCIAL

## Slide 11: DESTRUCCION TOTAL

## Slide 12: DESARMADO

## Slide 13: DESMANTELADO

## Slide 14: DESPIECE

## Slide 15: Referencia Física
Ubicación
  Aislada
  Contigua
  Rural
  Urbana
Configuración
  Volumen
  Extensión
  Materiales
  Estructura

## Slide 16: ETAPA 1 - Evaluación
Se evalúa el problema a resolver considerando:
  Condicionantes del trabajo
    Nivel
      En profundidad
      Al ras
      En altura
      Situación variable
    Clima
      Temperatura
      Vientos
      Lluvia
      Nieve y otros fenómenos
    Suelo

## Slide 17
  Agravantes
    Carencia de planos
    Vicios Ocultos
    Estados Imprecisos
      Terremoto
      Derrumbe
      Incendio
      Inundación
      Bombardeo
      Vejez
      Deterioro
      Alteraciones
      Hechos Combinados
    Modificaciones Clandestinas
    Peligrosidad de Obras vecinas
    Plazos breves de ejecución
    Imprevistos

## Slide 18: ETAPA 1 - Estrategia
Para la elección de estrategia de demolición consideramos:
  Criterios de ataque
    De ARRIBA – ABAJO
    De ABAJO – ARRIBA
    En niveles simultáneos
    En sectores Independientes
    Por destrucción total
    Combinado

## Slide 19: Métodos a emplear – Artículo 140
Para cualquier método elegido, debemos atenernos a los distintos incisos del Artículo 140 del decreto 911/96. Algunos son globales para todos los trabajos de democión mientras que otros son específicos métodos particulares.
  d) Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios de las características descriptas en el capítulo correspondiente, separados de la construcción a demoler, autoportantes o anclados a estructura resistente. Si por razones térmicas, resultase impracticable la colocación de andamios, el responsable habilitado arbitrará los medios necesarios para evitar el riesgo de caída para los trabajadores.
  f) El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a las tareas de demolición.
  g) Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos.

## Slide 20
Métodos Manuales
  Principalmente desarmado, desmantelado y demolición parcial
Compulsivo por explosión
  Art.140 – Inc. c) Cuando se realicen demoliciones con explosivos, se respetará lo establecido en el capítulo correspondiente.
  Art.141 - En toda obra de construcción en la que se usen, manipulen o almacenen explosivos, se debe cumplimentar con lo exigido en la Ley Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.429 y en el Decreto Nº 302 de fecha 8 de febrero de 1983, en todo lo concerniente a pólvora y explosivos y sus modificaciones, normas cuyo cumplimiento será supervisado por el Responsable de Higiene y Seguridad.

## Slide 21
Compulsivo por explosión (cont.) Se detonan puntos estratégicos de la estructura para generar una mal llamada implosión (derrumbe sobre sí mismo) Se emplean cargas lineales para cortar las armaduras Es un método expeditivo pero peligroso Requiere personal altamente capacitado

## Slide 23
Mecánico (Inestabilidad, Presión, Abrasión)
  Por arrastre: (tracción) Consiste en arrastrar el elemento a demoler, utilizando maquinaria de gran envergadura como retroexcavadoras. Requiere una superficie de trabajo libre considerable por lo que no es de fácil aplicación en la mancha urbana. Inestabilidad. Art.140 – Inc. a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una distancia por seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad.

## Slide 24
Por empuje: Similarmente al caso anterior, se utiliza maquinaria pesada para empujar el elemento a derribar (genera inestabilidad). Se emplean bulldozers (topadoras) o palas cargadoras frontales. Es uno de los métodos mecánicos más utilizados en zonas urbanas, gracias a la relativa facilidad de maniobra de esas máquinas. Art.140 – Inc. e) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecánicas, palas de derribo, cuchara de mandíbula u otras máquinas similares, se mantendrá una zona de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, que será establecida por el Responsable de Higiene y Seguridad.

## Slide 25
Por Percusión: La forma más común es emplear martillos hidráulicos o neumáticos acoplados a mini cargadores frontales. Es el método por excelencia para trabajos en carreteras

## Slide 26
Por Choque: La bola demoledora es el método por choque por excelencia. Es un sistema económico y rápido para obras de gran volumen, pero requiere personal altamente capacitado y no es aplicable en todas las ubicaciones. Art.140 – Inc. b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se deberá mantener una zona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyección probable de los materiales demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo.

## Slide 28: ETAPA 2 – Apoyo: Elementos o factores para ejecutar el trabajo
Factor Humano: Todo aspecto que hace a la integración del hombre y el trabajo que llevará a cabo
  Selección de personal
  Clasificación del personal (capacidad, idoneidad)
  Adiestramiento
  Coordinación
  Supervisión

## Slide 29
Elementos Auxiliares
  Implementos: Útiles mecánicos o manuales que se utilizan en el trabajo
    Maquinas
    Equipos
    Herramientas
    Accesorios
  Obras previsionales: Elementos pasivos o transitorios que sirven de apoyo en las tareas
    Apuntalamientos
    Parapetos
    Aleros
    Rampas (Art.243 -245)
    Escaleras (Art.210 -220)
    Pasarelas (ídem rampas)
    Puentes
    Andamios (Art.221 - 238)
    Plataformas
    Jaulas
    Enganches
    Varios
  Instalaciones

## Slide 30: ETAPA 2 – Movimiento: Referido al manejo de los materiales, personas y equipos
Manejo materiales
  Control de caída
  Control de desplazamiento horizontal
  Determinación de sobrecargas máximas
  Señalización y delimitación
  Sectores de Acopio y Carga
  Acción contra polvos
Circulación: De personas y vehículos, dentro y fuera del sitio
  Exterior: Delimitación de la obra, señalización, control de accesos
  Interior: Delimitación de zonas de circulación, Iluminación, Evacuación

## Slide 32: ETAPA 2 – Control: Medidas para cumplimentar el programa de trabajo y plan de prevención
Verificaciones
  Conocer las técnicas constructivas
  Inspecciones previas
  Estimación de esfuerzos estructurales
  Indagar Agravantes
  Control de deformaciones
  Neutralizar instalaciones peligrosas
  Consultar y conocer la normativa vigente

## Slide 33
Recomendaciones
  Comenzar por los elementos livianos y/o recuperables
  Revisar los equipos con frecuencia
  Realizar el mantenimiento adecuado de los equipos y máquinas
  Herramientas para eventualidades (gatos, palancas)
  Equipo anti incendio y botiquín
  Cumplimentar y controlar el uso de EPP

## Slide 34: EPP
Cualquier trabajo en el rubro constructivo requiere ciertos elementos de protección personal para llevarse a cabo de la forma más segura posible. Las demoliciones son particularmente peligrosas en todas sus variedades, por lo que es especialmente importante la presencia de EPP. Los mismos deben ser provistos por la parte empleadora y contar con la certificación emitida por los entes reconocidos por la Secretaría de Industria y Comercio.